## Slide 1: Μελέτη απόδοσης μηχανήματος ολομέτωπης κοπής με εξισορρόπηση των γεωστατικών πιέσεων κατά την διάνοιξη σήραγγας του μετρό Αθηνών

## Slide 2: Εισαγωγή
Εισαγωγικά στοιχεία για το Μετρό Αθηνών
Μέθοδοι διάνοιξης σηράγγων που χρησιμοποιήθηκαν
  Κατηγορίες μηχανών διάνοιξης σηράγγων
  Κριτήρια επιλογής μηχανής όρυξης
  Επέκταση προς Ελληνικό
  Γεωλογία – γεωτεχνικά χαρακτηριστικά – μηκοτομές περιοχής μελέτης
  Αρχή λειτουργίας μηχανής Εδαφικής Εξισορρόπησης Πίεσης (ΕΡΒ)
  Τεχνικά χαρακτηριστικά της Μηχανής ΕΡΒ
  Βαθμός χρησιμοποίησης μηχανής ΕΡΒ
  Ανάλυση λειτουργικών παραμέτρων το ΕΡΒ ανά σχηματισμό
  Συμπεράσματα

## Slide 3: Μετρό Αθηνών
Γραμμή 1 : γραμμή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου (1869)
Γραμμή 2 : «Ανθούπολη - Ελληνικό» (2000)
Γραμμή 3 : « Αγία Μαρίνα - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο» (2000)
Ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις 600000 πολιτών
Συνδυάζεται με τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς
Οφέλη : η λιγότερη κίνηση οχημάτων, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής
Δυνατότητα εύρεσης σημαντικών αρχαιολογικών έργων

## Slide 4: Μέθοδοι διάνοιξης σηράγγων
    Εκσκαφή με χρήση μηχανής Ολομέτωπης Κοπής (Tunnel Boring Machine TBM)
    Εκσκαφή με χρήση μηχανής Σημειακής Κοπής με Ανοικτή Ασπίδα (Open face Shield)
    Εκσκαφή με χρήση μηχανής Εξισορρόπησης Εδαφικής Πίεσης (Earth Pressure Balance)
    Συμβατική μέθοδος εκσκαφής σηράγγων (ΝΑΤΜ)
    Μέθοδος Ανοιχτού Ορύγματος (Cut and Cover)
    Μέθοδος Επικάλυψης - Εκσκαφής (Cover and Cut)

## Slide 5: Κατηγορίες μηχανών διάνοιξης σηράγγων
Οι μηχανές ΤΒΜ, διακρίνονται σε μηχανές με Ασπίδα (τύπου SM) που εφαρμόζονται σε μαλακό έδαφος και στις μηχανές Διάτρησης Σηράγγων (τύπου ΤΒΜ) που χρησιμοποιούνται σε μαλακό και συμπαγή βράχο
Μηχανές τύπου SM
Μηχανές χωρίς στήριξη μετώπου
Μηχανή με μερική υποστήριξη μετώπου
Μηχανή εκσκαφής στήριξης μετώπου με πεπιεσμένο αέρα
Μηχανή μετώπου υποστήριξης με πολφό
Μηχανή ολομέτωπης κοπής εξισορρόπησης εδαφικής πίεσης

## Slide 6: Μηχανές Ολομέτωπης Διάνοιξης Σηράγγων ‘ΤΒΜ’
Με ασπίδα
Μηχανή εξισορρόπησης Εδαφικής Πίεσης (ΕΡΒ)
Μηχανές πολφού
Ασπίδα ΕΡΒ & Πολφού μετατρεπόμενου τρόπου λειτουργιάς
Μηχανές Διπλής Ασπίδας
Χωρίς ασπίδα
Μηχανή σκληρού βράχου με πέδιλα ώθησης

## Slide 7: Κριτήρια επιλογής μηχανής όρυξης
Σε αστικές περιοχές, οπού συνήθως οι σχηματισμοί δεν αποτελούνται από βράχους υψηλών αντοχών οι μηχανές που χρησιμοποιούνται είναι είτε με ασπίδα, είτε ακόμη συχνότερα, μηχανές που εφαρμόζουν πίεση στο μέτωπο (EPB, Slurry, Mixshield)
περατότητα του υλικού
εκσκαφής (εμπειρικό όριο
λειτουργίας του EPB 10–5 m/s),
έκχυση μπεντονίτη ή
άλλων πρόσθετων
χημικών ουσιών

## Slide 8: Κριτήρια επιλογής μηχανής όρυξης
κοκκομετρική καμπύλη κατανομής του γεωυλικού
Τα TBM-EPB καθώς είναι κατάλληλα σε μαλακά συνεκτικά εδάφη κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, αργιλώδη–ιλυώδη και τα ιλυώδη–αμμώδη εδάφη με πολφώδη έως αραιή σύσταση είναι απόλυτα κατάλληλα για χρήση μηχανής EPB

## Slide 9: Επέκταση προς Ελληνικό
Η επέκταση της Γραμμής 2, «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ξεκινάει από την χιλιομετρική θέση (Χ.Θ) 10+142 και εκτείνεται έως την Χ.Θ 15+742.
Περιοχή μελέτης από το Φρέαρ Υμηττού έως
τον σταθμό του Ελληνικού, οι
αντίστοιχες Χ.Θ είναι
13+315–15+174
Πραγματοποιήθηκαν 150 γεωτρήσεις σε βάθος έως και 40 μέτρα
επί τόπου δοκιμές που περιλάμβαναν την δειγματοληψία των εδαφικών σχηματισμών
Προέκυψε ανά σχηματισμό και για κάθε τµήµα του έργου (σταθµό, φρέαρ ή σήραγγα) ένα εύρος τιµών σχεδιασµού των γεωτεχνικών παραµέτρων

## Slide 10: Επέκταση προς Ελληνικό

## Slide 11: Γεωλογία και γεωτεχνικά δεδομένα περιοχής μελέτης
Γεωλογική μηκοτομή Χ.θ 13+315 - 14+067
αα

## Slide 12: Γεωλογία και γεωτεχνικά δεδομένα περιοχής μελέτης
Γεωλογική μηκοτομή Χ.θ 14+067 – 14+510

## Slide 13: Γεωλογία και γεωτεχνικά δεδομένα περιοχής μελέτης
Γεωλογική μηκοτομή Χ.θ 14+510 – 15+174

## Slide 14: Γεωλογία και γεωτεχνικά δεδομένα περιοχής μελέτης
Παράμετροι | Σχηματισμός |  |  |  |  | 
Σχηματισμός | Τεχ. Επιχ. | 5.1 | 9.1 | 9.2.α | 9.2.β | 9.2.γ
Συντελεστής ωθήσεων ko | 0.47 | 0.4 -0.6 | 0.35 -0.6 | 0.4 -0.6 | 0.4 -0.6 | 0.4 -0.6
Γωνία τριβής φ (º) | 32 | 30-40 | 45-55 | 45-55 | 35-45 | 35-40
Μέτρο Ελαστικότητας Εm (MΡa) | 20 | 100-150 | 45-60 | 950 - 1100 | 250 -350 | 150 -200
Μοναδιαίο βάρος γ (kN/m3 ) | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23
Συνοχή c (KΡa) | 5 | 45 | 30-35 | 45-55 | 36-45 | 35-40
Λόγος Poisson ν | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.3

## Slide 15: Γεωλογία και γεωτεχνικά δεδομένα περιοχής μελέτης
Σχηματισμός | 10.1 | 10.2.α | 10.2.β | 10.2.γ | 10.3.β | 10.3.γ
Συντελεστής ωθήσεων ko | 0.4 -0.6 | 0.4 -0.6 | 0.4 -0.6 | 0.4 -0.6 | 0.4 -0.6 | 0.4 -0.6
Γωνία τριβής φ (º) | 32-40 | 40-50 | 35-45 | 30-40 | 35-45 | 34-42
Μέτρο Ελαστικότητας Εm (MΡa) | 35-50 | 350 -400 | 250 -300 | 120 -200 | 250 -300 | 120 -200
Μοναδιαίο βάρος γ (kN/m3 ) | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Συνοχή c (KΡa) | 15-30 | 60-85 | 45-55 | 25-35 | 60-75 | 20-30
Λόγος Poisson ν | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## Slide 16: Αρχή λειτουργίας μηχανής ΕΡΒ
η ελαχιστοποίηση των επιφανειακών καθιζήσεων μέσω του ελέγχου της φυσικής εδαφικής πίεσης
η πίεση εξισορρόπησης του εδάφους πρέπει να είναι ισοδύναμη ή ελάχιστα υψηλότερη από την επικρατούσα πίεση του περιβάλλοντος εδάφους, για να αντιστέκεται στις μετακινήσεις και στη δυναμική εισροή νερού
το εξορυσσόμενο υλικό αποσπάται μέσω του μεταφορικού ατέρμονα κοχλία μαζί με τους ρυθμιστικούς παράγοντες, από το θάλαμο της κοπτικής κεφαλής
για την βελτίωση του εξορυχθέν υλικού χρησιμοποιούνται υγρά πρόσθετα
το εξορυσσόμενο υλικό απομακρύνεται με την χρήση μεταφορικής ταινίας

## Slide 17: Αρχή λειτουργίας μηχανής ΕΡΒ

## Slide 18: Τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής ΕΡΒ
    Κοπτική κεφαλή :περιστρεφόμενη κοπτική κεφαλή βρίσκεται στην πρόσθια ασπίδα είναι εφοδιασμένη με κοπτικούς δίσκους ή σιαγώνες σύνθλιψης ή ένα συνδυασμό και των δύο, το πλήθος και η διάταξη των οποίων εξαρτώνται από την ποιότητα του πετρώματος
    Πρόσθια και Οπίσθια ασπίδα :πρόσθια ασπίδα είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από τη υπόλοιπη ασπίδα και συνδέεται με την οπίσθια με 28 έμβολα ώθησης, τα οποία λειτουργούν με πίεση 250 bar. Ο στόχος της οπίσθιας ασπίδας είναι να εφοδιάζει συνεχώς με ένεμα το κενό μεταξύ του προκατασκευασμένου δακτυλίου της σήραγγας και του εδάφους
    Ατέρμων κοχλίας :μεταφέρει το εκσκαφθέν υλικό στην πρώτη μεταφορική ταινία , η ταχύτητα περιστροφής του κοχλία καθορίζει το ρυθμό εκσκαφής
    Προκατασκευασμένα στοιχεία: δακτύλιοι από οπλισμένο σκυρόδεμα για την ενίσχυση ενίσχυση των τοιχωμάτων της σήραγγας
    Κέντρο ελέγχου του ΕΡΒ
    Σύστημα υποστήριξης του ΕΡΒ

## Slide 19: Δύναμη ώθησης
Για την εκτίμηση της απαιτούμενης δύναμης ώθησης ενός TBM πρέπει να υπολογιστούν, η τριβή μεταξύ της ασπίδας και της βραχομάζας και η πίεση υποστήριξης στο μέτωπο. Η συνολική απαιτούμενη δύναμη ώθησης του μηχανήματος Fth σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη την τριβή μεταξύ εδάφους και ασπίδας, την κατά μήκος κλίση 4% της σήραγγας
Fth = Συν. δύναμη ώθησης
Fc = Δύναμη διείσδυσης
κοπτικών
Fs = Δύναμη πίεσης υποστήριξης
μετώπου
FF = Δύναμη τριβής μεταξύ
ασπίδας TBM και εδάφους
Fg = Δύναμη έλξης του
συστήματος υποστήριξης
ΔF = Περιθώριο ασφαλείας

## Slide 20: Ροπή στρέψης
Η κινητήρια ροπή που είναι αναγκαία για να προκαλέσει μια περιστροφή της κοπτικής κεφαλής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το άθροισμα των ροπών αντίστασης που προκύπτουν από τα εργαλεία εκσκαφής και την εδαφική λάσπη.
MD : Απαιτούμενη ροπή
στρέψης
Mc : Ροπή αντίστασης
οφειλόμενη της περιστροφής
των κοπτικών εργαλείων
Μs: Ροπή αντίστασης
οφειλόμενη στην
περιστροφή της κοπτικής
κεφαλής τον εδαφικό πολφό
ΔΜ : Περιθώριο ασφαλείας
MD ≥ Mc + Μs

## Slide 21: Σχεδιασμός κεφαλής
Τεχνική περιγραφή | Ποσότητα
Μέγιστη εδαφική πίεση | 4 bar
Εξωτερική διάμετρος εκσκαφής | 9460 mm
Εσωτερική διάμετρος εκσκαφής | 8480 mm
Συνολικό μήκος ΕΡΒ με υποστήριξη | 90 m
Δύναμη ώθησης | 23000 kN
Εγκατεστημένη ισχύς | 3580 kW
Διάμετρος κοπτικής κεφαλής | 9470 mm
Μήκος κοπτικής κεφαλής | 460 mm
Βάρος κοπτικής κεφαλής | 120 tons
Εγκατεστημένη ισχύς κοπτικής κεφαλής | 2400 kW
Ταχύτητα περιστροφής κοπτικής κεφαλής | 0 - 3.0 rpm
Ροπή κοπτικής κεφαλής | 24452 kNm
Αριθμός κοπτικών εργαλείων σύνθλιψης | 190
Αριθμός κοπτικών δίσκων | 22
Κοπτικοί δίσκοι υπερεκσκαφής | 2

## Slide 22: Βαθμός χρησιμοποίησης μηχανής
Ο βαθμός χρησιμοποίησης (UL) ενός TBM ορίζεται ως το χρόνο που δαπανήθηκε για την εκσκαφή (Tb), προς τον συνολικό χρόνο εργασίας (t) σε ώρες.
Chart: 
| tb | tring | tmain | trepair | tstill | tcutter | tgeo | tholid
 | 25 | 15 | 24 | 7 | 2 | 4 | 0.1 | 23

## Slide 23: Καταγραφές ΤΒΜ

## Slide 24: Καταγραφές ΤΒΜ

## Slide 25: Ανάλυση λειτουργικών παραμέτρων ανά σχηματισμό Μέσες τιμές παραμέτρων ανά σχηματισμό
Παράμετροι |  | 9.2α-β-γ | 9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 10.2β-γ -10.3β-γ | 10.2α-β-γ |  | 10.2β | 10.2β-γ | 10.2β | 6.2-6.5-8.1-8.2
Δύναμη ώθησης (MN) |  | 14.6 | 16.6 | 16.1 | 10.9 | 10.4 |  | 13.1 | 12.5 | 10.0
Ροπή στρέψης (MNm) |  | 6.6 | 6.32 | 6.41 | 5.34 |  | 4.29 | 5.29 | 4.84 | 3.4
Ρυθμός διείσδυσης (m/h) |  | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.61 |  | 0.61 | 0.76 | 0.78 | 0.59
Εδαφική πίεση (bar) |  | 0.61 | 0.81 | 0.80 | 0.32 |  | 0.20 | 0.44 | 0.5 | 0.35
Ισχύς (MW) |  | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.32 |  | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.16
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) |  | 0.57 | 0.53 | 0.60 | 0.54 |  | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.44
Ειδική ενέργεια ( |  | 41.2 | 37.3 | 41.7 | 32.7 |  | 22.9 | 26.3 | 21.05 | 17.4
Συντελεστής κοπής |  | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |  | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12
Παράμετροι |  | 9.2α-β-γ | 9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 10.2β-γ -10.3β-γ | 10.2α-β-γ |  | 10.2β | 10.2β-γ | 10.2β | 6.2-6.5-8.1-8.2
Δύναμη ώθησης (MN) |  | 14.6 | 16.6 | 16.1 | 10.9 | 10.4 |  | 13.1 | 12.5 | 10.0
Ροπή στρέψης (MNm) |  | 6.6 | 6.32 | 6.41 | 5.34 |  | 4.29 | 5.29 | 4.84 | 3.4
Ρυθμός διείσδυσης (m/h) |  | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.61 |  | 0.61 | 0.76 | 0.78 | 0.59
Εδαφική πίεση (bar) |  | 0.61 | 0.81 | 0.80 | 0.32 |  | 0.20 | 0.44 | 0.5 | 0.35
Ισχύς (MW) |  | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.32 |  | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.16
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) |  | 0.57 | 0.53 | 0.60 | 0.54 |  | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.44
 |  | 41.2 | 37.3 | 41.7 | 32.7 |  | 22.9 | 26.3 | 21.05 | 17.4
Συντελεστής κοπής |  | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |  | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12

## Slide 26: Δύναμη ώθησης
Chart: Δύναμη ώθησης ανά σχηματισμό
ΣΧ.10.2β | 11284.008 | 13998.449 | 13454.452 | 15791.759 | 15158.986 | 15011.682 | 14368.712 | 13883.041 | 13563.979 | 14093.322 | 14414.057 | 13470.273 | 12575.283 | 13421.025 | 13971.637 | 12499.176 | 13937.492 | 14179.907 | 14456.642 | 12443.007 | 8852.377 | 7300.549 | 4141.262 | 2469.228 | 2589.071 | 3135.591 | 4285.96 | 4764.985 | 5217.818 | 5520.799 | 6576.689 | 6718.716 | 5682.889 | 6572.855 | 9189.697 | 10828.953 | 11644.635 | 12395.461
ΣΧ.10.2α-β-γ | 10045.83 | 9832.885 | 9822.749 | 9004.183 | 11517.554 | 12186.124 | 12410.719 | 10655.353 | 10454.122 | 11274.75 | 11972.331 | 11911.825
ΣΧ. 9.2α-β-γ -10.3β-γ | 19356.953 | 16396.778 | 17282.873 | 16460.822 | 15841.103 | 14414.645 | 15132.386 | 17661.923 | 18105.272 | 18178.174 | 17451.156 | 18118.579 | 19423.876 | 14111.311 | 18712.704 | 17793.173 | 16660.669 | 16000.618 | 17919.589 | 16315.991 | 14961.668 | 17475.385 | 17899.812 | 17624.197 | 18917.372 | 18549.3 | 18642.164 | 17028.178 | 18510.388 | 17505.045 | 11995.626 | 14599.64 | 13702.145 | 14532.805 | 13285.768 | 16160.963 | 17996.485 | 17488.379 | 16436.277 | 14665.687 | 12974.537 | 11943.621 | 16192.13 | 17328.268 | 17912.347

## Slide 27: Ροπή στρέψης
Chart: Ροπή στρέψης ανά σχηματισμό
| 15048.374999999998 | 15046.869999999999 | 15045.369999999999 | 15043.896000000001 | 15040.884 | 15039.38 | 15037.894999999999 | 15036.374 | 15034.887000000001 | 15033.392 | 15031.893 | 15030.369999999999 | 15028.870999999996 | 15027.373 | 15025.878000000001 | 15024.392 | 15022.880999999996 | 15021.392 | 15019.883 | 15018.394 | 15016.894999999999 | 15015.378000000001 | 15013.885999999999 | 15010.893 | 15009.382 | 15007.884999999998 | 15006.396000000001 | 15004.885999999999 | 15003.392 | 15001.904 | 15000.401 | 14998.885999999999 | 14997.397000000001 | 14995.879000000001 | 14994.41 | 14989.870999999996 | 14988.374999999998 | 14986.905000000001 | 14985.398999999996 | 14983.876999999999 | 14982.385999999999 | 14980.891 | 14979.39 | 14977.887000000001 | 14976.392 | 14974.874999999998 | 14973.375999999998 | 14971.876999999999 | 14970.41 | 14968.923000000003 | 14967.406000000001 | 14965.907999999996 | 14964.39 | 14961.39 | 14959.94 | 14958.388999999996 | 14956.924000000003 | 14955.403 | 14953.883 | 14952.388999999996 | 14950.894999999999
Σχ. 6.2-6.5-8.1-8.2 | 2.949 | 2.587 | 2.921 | 2.76 | 2.829 | 3.339 | 3.428 | 3.18 | 3.06 | 4.528 | 3.937 | 4.656 | 3.755 | 4.361 | 4.273 | 1.219 | 4.466 | 4.271 | 4.607 | 3.791 | 5.286 | 5.052 | 3.988 | 3.515 | 5.273 | 3.83 | 2.125 | 2.101 | 3.551 | 3.108 | 1.583 | 3.241 | 2.945 | 3.22 | 4.953 | 1.094 | 2.943 | 2.97 | 3.495 | 3.596 | 2.063 | 2.356 | 3.672 | 3.783 | 3.708 | 3.087 | 4.299 | 3.446 | 6.177 | 0.388 | 4.441 | 4.351 | 4.235 | 2.846 | 2.942 | 2.728 | 2.451 | 2.475 | 3.095 | 3.082
Σχ.10.2β | 3.663 | 5.313 | 5.556 | 6.641 | 5.904 | 5.705 | 5.589 | 5.847 | 5.581 | 4.658 | 5.901 | 5.095 | 5.494 | 6.294 | 5.815 | 5.278 | 6.547 | 5.792 | 5.904 | 5.022 | 3.987 | 2.874 | 0.876 | 0.109 | 1.749 | 1.442 | 2.097 | 1.504 | 2.761 | 2.416 | 3.034 | 3.136 | 1.968 | 1.904 | 4.553 | 5.265 | 6.063 | 6.061
Σχ.10.2α-β-γ | 5.528 | 5.265 | 5.895 | 1.762 | 4.533 | 5.833 | 5.269 | 5.826 | 5.83 | 6.616 | 5.105 | 6.665
Σχ.9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 7.647 | 5.246 | 7.747 | 7.757 | 6.861 | 4.938 | 5.46 | 7.124 | 6.474 | 6.456 | 7.079 | 7.869 | 8.715 | 3.264 | 7.875 | 7.278 | 5.951 | 3.238 | 7.059 | 5.646 | 0.56 | 6.77 | 6.693 | 7.123 | 7.985 | 7.158 | 7.329 | 6.013 | 7.708 | 7.965 | 3.937 | 5.646 | 4.612 | 4.705 | 4.183 | 5.669 | 7.348 | 7.559 | 7.172 | 6.63 | 5.754 | 4.444 | 7.484 | 7.223 | 7.057

## Slide 28: Ρυθμός διείσδυσης
Chart: Ρυθμός διείσδυσης ανά σχηματισμό (Penetration Rate)
ΣΧ. 10.2β | 0.77946 | 0.93318 | 0.8721 | 0.80748 | 0.75852 | 0.7293 | 0.83208 | 0.76866 | 0.60702 | 0.81414 | 0.77634 | 0.77088 | 0.81864 | 0.7965 | 0.78312 | 0.75084 | 0.96678 | 0.8166 | 0.69684 | 0.60984 | 0.5142 | 0.22584 | 0.03066 | 0.27054 | 0.13686 | 0.2637 | 0.32634 | 0.6054 | 0.3654 | 0.50616 | 0.56658 | 0.34818 | 0.31338 | 0.59532 | 0.58242 | 0.76434 | 0.57984
ΣΧ.10.2α-β-γ | 0.64146 | 0.57348 | 0.66096 | 0.20706 | 0.4749 | 0.6438 | 0.62058 | 0.72126 | 0.74172 | 1.1099 | 0.39864 | 0.54264
ΣΧ. 9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 0.6009 | 0.39402 | 0.71694 | 0.62352 | 0.62286 | 0.40842 | 0.46968 | 0.64188 | 0.71406 | 0.69666 | 0.729 | 0.61932 | 0.58116 | 0.26538 | 0.67908 | 0.6696 | 0.91974 | 0.30258 | 0.6921 | 0.50742 | 0.04908 | 0.60048 | 0.6834 | 0.64644 | 0.6684 | 0.55104 | 0.70308 | 0.58398 | 0.738 | 0.64212 | 0.36384 | 0.61908 | 0.5499 | 0.6927 | 0.61122 | 0.5685 | 0.6999 | 0.71646 | 0.70458 | 0.76956 | 0.68148 | 0.465 | 0.64986 | 0.74334 | 0.83262

## Slide 29: Εδαφική πίεση
Chart: Εδαφική πίεση ανά σχηματισμό
ΣΧ.10.2β | 0.209 | 0.479 | 0.393 | 0.41 | 0.361 | 0.353 | 0.328 | 0.371 | 0.262 | 0.322 | 0.289 | 0.433 | 0.226 | 0.186 | 0.245 | 0.152 | 0.238 | 0.409 | 0.392 | 0.178 | 0.033 | 0.029 | 0.027 | 0.091 | 0.016 | 0.01 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.242 | 0.405 | 0.494
ΣΧ10.2α-β-γ | 0.158 | 0.098 | 0.131 | 0.208 | 0.351 | 0.459 | 0.555 | 0.359 | 0.307 | 0.307 | 0.431 | 0.537
ΣΧ. 9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 0.852 | 0.819 | 0.719 | 0.764 | 0.841 | 0.855 | 0.886 | 0.953 | 1.088 | 1.195 | 1.045 | 0.982 | 0.915 | 0.849 | 0.883 | 0.838 | 0.836 | 0.736 | 0.81 | 0.758 | 0.782 | 0.906 | 0.841 | 0.783 | 0.807 | 0.87 | 0.845 | 0.638 | 0.83 | 0.765 | 0.496 | 0.63 | 0.73 | 0.824 | 0.69 | 0.777 | 0.926 | 0.896 | 0.811 | 0.79 | 0.699 | 0.373 | 0.716 | 0.946 | 0.898

## Slide 30: Ταχύτητα περιστροφής (ω)
Chart: Ταχύτητα περιστροφής (ω) ανά σχηματισμό
ΣΧ. 10.2β | 0.365 | 0.54 | 0.565 | 0.722 | 0.598 | 0.576 | 0.514 | 0.598 | 0.6 | 0.536 | 0.631 | 0.542 | 0.514 | 0.599 | 0.566 | 0.532 | 0.618 | 0.541 | 0.591 | 0.635 | 0.699 | 0.732 | 0.152 | 0.013 | 0.176 | 0.133 | 0.481 | 0.275 | 0.21 | 0.154 | 0.492 | 0.507 | 0.302 | 0.279 | 0.499 | 0.55 | 0.606 | 0.672
ΣΧ. 10.2α-β-γ | 0.56 | 0.509 | 0.638 | 0.197 | 0.42 | 0.546 | 0.534 | 0.618 | 0.623 | 0.736 | 0.503 | 0.639
ΣΧ. 9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 0.544 | 0.408 | 0.694 | 0.66 | 0.571 | 0.372 | 0.443 | 0.564 | 0.555 | 0.529 | 0.546 | 0.659 | 0.746 | 0.282 | 0.611 | 0.566 | 0.484 | 0.283 | 0.602 | 0.46 | 0.05 | 0.528 | 0.542 | 0.673 | 0.714 | 0.677 | 0.645 | 0.495 | 0.616 | 0.605 | 0.291 | 0.466 | 0.435 | 0.488 | 0.422 | 0.477 | 0.594 | 0.586 | 0.565 | 0.563 | 0.494 | 0.376 | 0.597 | 0.605 | 0.581

## Slide 31: Ισχύς
Η ισχύς της μηχανής υπολογίστηκε από τη ροπή στρέψης (Τ) και την ταχύτητα περιστροφής της κεφαλής (ω)
Chart: Ισχύς ανά σχηματισμό
ΣΧ.10.2β | 0.13994 | 0.30029 | 0.32856 | 0.50186 | 0.36954 | 0.34394 | 0.30068 | 0.36597 | 0.35049 | 0.26132 | 0.38973 | 0.28904 | 0.29557 | 0.3946 | 0.34449 | 0.29389 | 0.42349 | 0.32797 | 0.36521 | 0.33378 | 0.2917 | 0.22019 | 0.013937 | 0.00014831 | 0.032219 | 0.020074 | 0.10557 | 0.04329 | 0.060687 | 0.038943 | 0.15624 | 0.16641 | 0.062207 | 0.055601 | 0.2378 | 0.30309 | 0.38456 | 0.42631
ΣΧ.10.2α-β-γ | 0.32401 | 0.28049 | 0.39365 | 0.036331 | 0.19927 | 0.33334 | 0.29449 | 0.37685 | 0.38016 | 0.50966 | 0.26876 | 0.44577
ΣΧ. 9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 0.43541 | 0.22403 | 0.56273 | 0.53585 | 0.41005 | 0.19227 | 0.25317 | 0.42054 | 0.37607 | 0.35746 | 0.40455 | 0.54277 | 0.68048 | 0.09634 | 0.50362 | 0.43116 | 0.30147 | 0.095912 | 0.44478 | 0.27184 | 0.0029307 | 0.37414 | 0.37969 | 0.50175 | 0.59674 | 0.50721 | 0.49478 | 0.31153 | 0.49697 | 0.50437 | 0.11991 | 0.27538 | 0.20998 | 0.24032 | 0.18476 | 0.28303 | 0.45684 | 0.46363 | 0.42413 | 0.39069 | 0.29751 | 0.17489 | 0.46765 | 0.45738 | 0.42915

## Slide 32: Ειδική ενέργεια
Η ειδική ενέργεια (SE) εκφράστηκε σύμφωνα με τη σχέση
Chart: Ειδική ενέργεια ανά σχηματισμό
ΣΧ.10.2β | 17.715 | 24.5566 | 22.4427 | 36.6804 | 29.1706 | 28.9028 | 26.2797 | 28.0349 | 29.0642 | 27.4404 | 30.513 | 23.7313 | 24.4396 | 30.7249 | 27.5683 | 23.9211 | 35.9511 | 21.6236 | 28.5071 | 30.5314 | 30.4886 | 27.2958 | 3.9335 | 0.30834 | 7.591 | 9.3491 | 25.5189 | 8.4555 | 6.3896 | 6.7933 | 19.6753 | 18.722 | 11.3883 | 11.3091 | 25.4611 | 33.1707 | 32.0703 | 46.8635
ΣΧ.10.2α-β-γ | 32.197 | 31.1765 | 37.9628 | 11.1842 | 26.7462 | 33.0037 | 30.2483 | 33.304 | 32.6698 | 29.2687 | 42.9746 | 52.3623
ΣΧ.9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 46.1867 | 36.2409 | 50.031 | 54.7793 | 41.9626 | 30.0066 | 34.3577 | 41.7617 | 33.5707 | 32.706 | 35.3725 | 55.8623 | 74.6345 | 23.1398 | 47.2716 | 41.0433 | 20.8929 | 20.2047 | 40.9638 | 34.1476 | 3.8061 | 39.7149 | 35.414 | 49.4742 | 56.907 | 58.6714 | 44.8569 | 34.0038 | 42.9235 | 50.0673 | 21.0076 | 28.3537 | 24.3402 | 22.1138 | 19.2678 | 31.7339 | 41.6053 | 41.2477 | 38.3696 | 32.36 | 27.8274 | 23.9739 | 45.8688 | 39.2207 | 32.8533

## Slide 33: Συντελεστής κοπής
Ο συντελεστής κοπής (cc) μπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση της ορθής δύναμης (Fn)και της δύναμης κύλισης (Fr)
Chart: CC ανά σχηματισμό
ΣΧ.10.2β | 0.1225 | 0.14322 | 0.15583 | 0.15869 | 0.14697 | 0.14341 | 0.14678 | 0.15893 | 0.15527 | 0.12472 | 0.15449 | 0.14273 | 0.16486 | 0.17697 | 0.15706 | 0.15935 | 0.17726 | 0.15414 | 0.15411 | 0.1523 | 0.16996 | 0.14855 | 0.079823 | 0.016658 | 0.25492 | 0.17354 | 0.18463 | 0.11911 | 0.19968 | 0.16514 | 0.17409 | 0.17613 | 0.13068 | 0.10931 | 0.18696 | 0.18347 | 0.19648 | 0.18452
ΣΧ.10.2α-β-γ | 0.20765 | 0.20206 | 0.22647 | 0.073844 | 0.14852 | 0.18063 | 0.16021 | 0.20633 | 0.21044 | 0.22143 | 0.16091 | 0.21114
ΣΧ.9.2α-β-γ-10.3α-β-γ | 0.14908 | 0.12073 | 0.16915 | 0.17783 | 0.16344 | 0.12927 | 0.13616 | 0.15221 | 0.13493 | 0.13402 | 0.15307 | 0.16389 | 0.16931 | 0.087284 | 0.15881 | 0.15435 | 0.13479 | 0.076365 | 0.14865 | 0.13058 | 0.014124 | 0.14619 | 0.1411 | 0.15251 | 0.15928 | 0.14562 | 0.14836 | 0.13325 | 0.15714 | 0.1717 | 0.12385 | 0.14593 | 0.12701 | 0.12217 | 0.11881 | 0.13237 | 0.15408 | 0.16311 | 0.16466 | 0.17059 | 0.16735 | 0.14041 | 0.17442 | 0.1573 | 0.14867

## Slide 34: Ειδική ενέργεια – Ρυθμός διείσδυσης
Chart: Ειδική ενέργεια - Ρυθμός διείσδυσης

## Slide 35: Συμπεράσματα - Προτάσεις
Ο σχεδιασμός της μηχανής είναι προσαρμοσμένος στις προβλεπόμενες γεωλογικές συνθήκες
Οι λειτουργικές παράμετροι που αναλύθηκαν φαίνονται ότι επηρεάζονται άμεσα από τους γεωλογικούς σχηματισμούς και τις ιδιότητες τους
Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου οι τιμές των λειτουργικών παραμέτρων παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις αναμενόμενες
Οι τιμές τις ειδικής ενεργείας παρουσιάζουν μια αύξηση κατά την διάνοιξη σε σχηματισμούς με χαρακτηριστικά εδάφους και εδάφους – βράχου, ενώ σε βραχώδεις σχηματισμούς δεν απαιτήθηκε τόσο μεγάλη ισχύς
Συσχετισμός των λειτουργικών παραμέτρων μεταξύ τους
Προσδιορισμός δυνάμεων τριβής που δαπανάται στην ανάδευσης του πολφού για ακριβέστερο υπολογισμό της ειδικής ενέργειας κοπής
Υπολογισμός καθιζήσεων