## Slide 1: ΑνΑλυση-εκτΙμηση του εργασιακοΥ κινδΥνου σε ορυχεΙο παραγωγΗσ κΙσσηρισ
ΜΑΡΙΑ-ΑΙΓΛΗ Φ. ΑΡΦΑΡΑ
ΧΑΝΙΑ, 2018
Εξεταστική επιτροπή :
Καθηγητής Γαλετάκης Μιχάλης (επιβλέπων)
Καθηγητής Εξαδάκτυλος Γεώργιος`
Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος

## Slide 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και προόδου για κάθε σύγχρονη κοινωνία.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει έναν πρακτικό οδηγό για τη μελέτη της Ανάλυσης και Εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου σε υπαίθριες και υπόγειες εκμεταλλεύσεις, καθώς και σε όλα τα βοηθητικά τμήματά τους.

## Slide 3
  Βασικές έννοιες, στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων
  Γενική μεθοδολογία ανάλυσης του κινδύνου-βασικές τεχνικές
  Ανάπτυξη πρακτικού οδηγού για ανάλυση εκτίμηση του κινδύνου
  Παρουσίαση της εταιρίας ΛΑΒΑ Α.Ε. (ορυχείο κίσσηρις)
  Εφαρμογή της μεθοδολογίας στο ορυχείο κίσσηρις και προτεινόμενα μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου
  Συζήτηση των αποτελεσμάτων
  Συμπεράσματα και οι προτάσεις για τη βελτίωση του οδηγού
Περιεχόμενα

## Slide 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1)
Οι όροι που δίνονται σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας στην εργασία είναι με βάση το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801
Περιστατικό (incident) ονομάζεται οποιοδήποτε μη προσχεδιασμένο γεγονός ή ακολουθία γεγονότων, που μπορεί να οδηγήσει (όχι υποχρεωτικά) σε τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο εργαζομένου ή σε υλικές απώλειες.
Ατύχημα (accident) είναι ένα ανεπιθύμητο συμβάν το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς του παραγωγικού συστήματος, στους εργαζόμενους (εργατικό ατύχημα), στον εξοπλισμό, στην παραγωγή και στα προϊόντα.

## Slide 5: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2)
Πηγή κινδύνου (Hazard) είναι η κατάσταση που μπορεί δυνητικά να προκαλέσει βλάβη με τη μορφή εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, ή συνδυασμού αυτών.
Κίνδυνος ή διακινδύνευση (risk) ορίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητας να συμβεί ένα ανεπιθύμητο γεγονός και της συνέπειας.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ= ΣΥΝΕΠΕΙΑ ×ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
  Συνέπεια είναι το αποτέλεσμα που ακολουθεί σχεδόν αναπόφευκτα ένα γεγονός.
  Πιθανότητα είναι το μέτρο ότι ένα γεγονός θα συμβεί.
Διαχείριση του κινδύνου (risk management).
  εκτίμηση του κινδύνου (risk assessment)
  ανάλυση του κινδύνου (risk analysis)

## Slide 6: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ με τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ για την ΕΡΓΑΣΙΑ (ILO 2013)
2.02 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία
321.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από επαγγελματικά ατυχήματα.
160 εκατομμύρια μη θανατηφόρες ασθένειες σχετίζονται με την εργασία ετησίως.
317 εκατομμύρια είναι τα μη επαγγελματικά ατυχήματα ανά έτος
Αυτό σημαίνει ότι:
Κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει από ένα ατύχημα ή ασθένεια που σχετίζεται με την εργασία.
Κάθε 15 δευτερόλεπτα 151 εργαζόμενοι έχουν ένα εργατικό ατύχημα.

## Slide 7: ΔεικτηΣ θανατηφορων ατυχηματων ανα 100000 εργαζομενουΣ για διαφορουΣ κλαδουΣ οικονομικηΣ δραστηριοτηταΣ στην Ευρωπαϊκη ενωση EU-27 το 2010 (Πηγη Eurostat, 2012).

## Slide 8: Στοιχεια ατυχηματων στοΝ μεταλλευτικο κλαδο για την Ελλαδα

## Slide 9
Βασικές πηγές κινδύνων
  Κίνδυνοι για την ασφάλεια
    Χρήση εξοπλισμού και μηχανημάτων (μηχανικοί κίνδυνοι)
    Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρικοί κίνδυνοι)
    Πυρκαγιές- Εκρήξεις
    Ελλείψεις εγκαταστάσεων
  Κίνδυνοι για την υγεία
    Φυσικοί βλαπτικοί παράγοντες
    Χημικοί βλαπτικοί παράγοντες
    Βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντες
    Ακτινοβολίες
  Εγκάρσιοι κίνδυνοι
    Ψυχολογικοί παράγοντες
    Ελλιπής οργάνωση εργασίας
    Εργονομικοί παράγοντες

## Slide 10: μεθοδολογιεσ αναλυσηΣ-εκτιμησησ του κινδυνου
  Ανάλυση με τη μέθοδο του δέντρου των αιτιών
  Ανάλυση ασφαλείας μιας εργασιακής δραστηριότητας (Job Safety Analysis ή JSA)
  Εκτίμηση κινδύνου και έλεγχος διαδικασίας (Workplace Risk Assessment and Control ή WRAC)
  Μέθοδος HAZOP (Hazard and Operability study)
  Πίνακες ελέγχου (Check list)

## Slide 11: Αναπτυξη πρακτικου οδηγου για αναλυση εκτιμηση του κινδυνου
''Οδηγός ανάλυσης και εκτίμησης του κινδύνου'' για την μεταλλευτική βιομηχανία βασίστηκε στον οδηγό ‘Risk assessment workbook for mines, 2009’ (Barnes, 2009)
Ο πενηντασέλιδος οδηγός διασκευάστηκε και μεταφέρθηκε στην ελληνική πραγματικότητα και αποτελείται από μια σειρά πινάκων
Ο οδηγός περιλαμβάνει τρία στάδια:
  Αναγνώριση κινδύνου (πρώτη σειρά πινάκων)
  Αξιολόγηση κινδύνου (δεύτερη σειρά πινάκων)
  Σχεδιασμός Μέτρων (τρίτη σειρά πινάκων)
Οι κίνδυνοι κωδικοποιούνται σε 75 κατηγορίες οι οποίες αναπτύσσονται η κάθε μια ξεχωριστά.

## Slide 12: Πρωτη σειρα πινακων

## Slide 14: Δευτερη σειρα πινακων

## Slide 16: Τριτη σειρα πινακων

## Slide 17: Αναγνωριση κινδυνου (πρωτο σταδιο)
Συμπλήρωση πίνακα κατηγορίες κινδύνων (πίνακας 2)
Με τη βοήθεια του πίνακα 2 συμπληρώνουμε τον γενικό πίνακα κινδύνων-τμημάτων ορυχείων (πίνακας 3)
Συμπλήρωση εισαγωγικού πίνακα (εκτός από την ενημέρωση μέτρων ασφαλείας και τον επανέλεγχο)

## Slide 18: Πινακασ 1: Παραδειγμα συμπληρωσησ εισαγωγικου πινακα

## Slide 19: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του ΠΙΝΑΚΑ με ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

## Slide 20: ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του ΠΙΝΑΚΑ των ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## Slide 21: Αξιολογηση κινδυνου (ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ)
Πάρτε αντίγραφα του πίνακα 5 'Εκτίμηση του κινδύνου' για τους διάφορους τομείς εργασίας
Διαβάστε τη στήλη 1 'τύπος κινδύνου' και τη στήλη 2
Σημειώστε στη στήλη 3
Συμπληρώστε τη στήλη 'Πιθανότητα' και τη στήλη 6 'Συνέπεια'
Υπάρχουν κάποια από τη στήλη 1 και 2 τα οποία είναι ή θεωρούνται πιθανά
Υπολογίστε τον κίνδυνο και συμπληρώστε τη στήλη 7

## Slide 22: ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

## Slide 23: Σχεδιασμοσ μετρων (ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ)
καταγράψτε τους υψηλούς κινδύνους
Γράψτε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
καταγράψτε τους μέτριους κινδύνους
Γράψτε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
καταγράψτε τους χαμηλούς κινδύνους
Γράψτε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν

## Slide 24: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ των ΤΜΗΜΑΤΩΝ τηΣ Λαβα Α.Ε.
Η εταιρία ανήκει στον Όμιλο Εταιριών Ηρακλής, μέλος του ομίλου LafargeHolcim.
Το ορυχείο κίσσηρις βρίσκεται στη νησίδα Γυαλί.
Η δραστηριότητα του λατομείου ξεκίνησε το 1952.
Το 1990 ξεκίνησε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και η κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Το 2000 το ορυχείο απέκτησε το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και τη σήμανση CE.
Το ορυχείο είναι υπαίθριο και η εκμετάλλευσή του γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών.
Η παραγωγική του ικανότητα αγγίζει τους 1.000.000 τόνους ανά έτος και διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης για την εξυπηρέτηση πλοίων με ρυθμό φόρτωσης 1.000 τόνους/ώρα.
Στις εγκαταστάσεις του ορυχείου εργάζονται μόνιμα 21 άτομα καθημερινά.

## Slide 25: ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΡΥΧΕΙΟΥ

## Slide 26
Εικόνα 2:
Άποψη των εγκαταστάσεων παραγωγής (μεταφορικές ταινίες, σπαστήρας και κόσκινα) από την είσοδο του λατομείου
Εικόνα 1:
Άποψη των βαθμίδων της εκμετάλλευσης και των σωρών απόθεσης της εξορυγμένης κίσσηρις

## Slide 27: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Στον εισαγωγικό πίνακα (πίνακας 5) συμπληρώστε το όνομα του λατομείου, την ημερομηνία αξιολόγησης, τα ονόματα και τις υπογραφές των αξιολογητών.

## Slide 28
Στον πίνακα 6 ''ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ'' που ομαδοποιεί τους κινδύνους εντοπίστε τις κατηγορίες κινδύνου που υπάρχουν στο ορυχείο και συμπληρώστε το αντίστοιχο τμήμα του πίνακα.

## Slide 29
Στον πίνακα 7 'Τμήματα εργασίας έναντι κινδύνων' συμπληρώστε αρχικά το επάνω μέρος που περιέχει τα 'Τμήματα εργασίας' και έπειτα μεταφέρετε τους κινδύνους που έχετε βρει από τον πίνακα 8. Τέλος, συμπληρώστε τον πίνακα συνδέοντας τους κινδύνους με τα τμήματα.

## Slide 30
Στον πίνακα 8 'Εκτίμηση του κινδύνου' περιλαμβάνεται ένας κατάλογος με τους κινδύνους, τις προτροπές και τις ενέργειες. Αυτός ο κατάλογος χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στο ορυχείο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ενώ περνάτε μέσα από τις αναγνωρισμένες περιοχές εργασίας (από τον Πίνακα 9 'Κίνδυνοι ανά τμήμα εργασίας').

## Slide 31
Πίνακας 9 δίνει για κάθε κίνδυνο που έχει εντοπιστεί (ο κίνδυνος αναφέρεται με τον κωδικό του αριθμό) ποιες είναι οι απαιτούμενες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εφαρμογή τους και έως πότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί.

## Slide 32: ΣΥΖΗΤΗΣΗ των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Οι κίνδυνοι υψηλού επιπέδου (1-6) είναι δύο:
Διαδικασία μεταφοράς του εξορυγμένου υλικού στην αρχική απόθεση που γίνεται με προωθητές-μέτρο πρόληψης κατασκευή προστατευτικών αναχωμάτων.
Θόρυβος (Lex,8h =87db(A))- μέτρο πρόληψης συνεχής χρήση ωτοασπίδων

## Slide 33
Κίνδυνοι μεσαίου επιπέδου (7- 15) :
Οι πυρκαγιές - μέτρο πρόληψης κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός σε όλο το λατομείο.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός κινητός και σταθερός - μέτρα πρόληψης Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και λειτουργεία βάσει των προδιαγραφών.
Η υψηλή συγκέντρωση σκόνης - μέτρα πρόληψης διαβροχή των δρόμων και χρήση ΜΑΠ (προστατευτικές μάσκες αναπνοής, γυαλιά )
Η διανομή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας - μέτρα πρόληψης η τήρηση των κανονισμών-προδιαγραφών για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και η χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γάντια και εργαλεία)
Δονήσεις - μέτρα πρόληψης ΜΑΠ και συγκεκριμένες ώρες χρήσης ανά εργαζόμενο με τα απαραίτητα διαλείμματα.
Η διαχείριση και η φύλαξη εύφλεκτων και επικίνδυνων χημικών ουσιών στις αποθήκες - μέτρο πρόληψης η τυποποιημένη προτεινόμενη διαδικασία διαχείρισης-αποθήκευσης τέτοιων ουσιών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή τους.

## Slide 34
Οι χαμηλοί κίνδυνοι (16-25) :
Οι μικροκλιματικοί παράγοντες - μέτρα πρόληψης κατάλληλος εξοπλισμός (ρούχα, υποδήματα, γυαλιά) και να έχουν κατασκευαστεί τα απαραίτητα προστατευτικά έργα (κλειστοί χώροι ανάπαυσης με κλιματισμό).
Κατάσταση των κτιρίων, του φωτισμού, του αερισμού, των δρόμων και των εγκαταστάσεων υγιεινής - μέτρα πρόληψης έλεγχος και συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η μετακίνηση των εργαζομένων από το ένα επίπεδο στο άλλο και δίπλα στα μηχανήματα - μέτρο πρόληψης κατάλληλες πλατφόρμες που έχουν όλα τα προστατευτικά.
Η αποθήκευση όλων των αντικειμένων - μέτρο πρόληψης ειδικές εγκαταστάσεις, η οργάνωση και η τακτοποίηση.

## Slide 35: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η εταιρεία ΛΑΒΑ Α.Ε. ακολουθεί δική της μεθοδολογία που βασίζεται κυρίως στη μακρόχρονη εμπειρία που έχει σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Η χρήση της αναπτυχθείσας μεθοδολογίας έδειξε ότι :
Καλύπτει τις ανάγκες των μεταλλευτικών-λατομικών επιχειρήσεων αφού αναπτύχθηκε ειδικά για τέτοια εργασιακά περιβάλλοντα.
Είναι εύχρηστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα για κάθε τμήμα ή θέση εργασίας είτε συνολικά για όλο το λατομείο.
Δίνει τη δυνατότητα του επανελέγχου χωρίς να χρειαστεί να γίνει όλη η διαδικασία από την αρχή.

## Slide 36
Προτάσεις για τη βελτίωση της μεθοδολογίας:
η συμπλήρωσή της με πίνακες που εστιάζουν στον ανθρώπινο παράγοντα και
η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της για ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο μεταλλευτικό-λατομικό κλάδο.

## Slide 37: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ